## Slide 1: Óptica – Modelo Pin-hole
Es un modelo simplificado de una cámara donde un pequeño orificio (pin-hole) actúa como una lente, permitiendo que los rayos de luz entren en la cámara para formar una imagen en la superficie opuesta.
Principios del Modelo:
Proyección: La imagen formada es una proyección en perspectiva de la escena, invertida y de menor tamaño.
Simplicidad: No tiene lentes, por lo que no sufre de aberraciones ópticas, pero requiere tiempos de exposición largos debido a la limitada cantidad de luz que entra por el pin-hole.
Aplicaciones:
Cámaras Pin-hole: Utilizadas en fotografía artística y en situaciones donde se desea un enfoque infinito y una gran profundidad de campo.
Modelo Teórico: Usado como base en el estudio de la geometría de la proyección en visión por computadora.

## Slide 2: Óptica – Modelo Pin-hole

## Slide 3: Óptica – Profundidad de Campo (DOF)
Definición:
Es la distancia entre el punto más cercano y el punto más lejano en la escena que aparece aceptablemente enfocado en la imagen.
Factores que Afectan la DOF:
Apertura: Una apertura más pequeña (mayor número f) aumenta la profundidad de campo.
Distancia Focal: Lentes con longitudes focales más largas tienen una profundidad de campo menor.
Distancia al Objeto: Cuanto más cerca está el sujeto de la cámara, menor será la profundidad de campo.
Aplicaciones:
Fotografía de Retrato: Una profundidad de campo reducida es ideal para aislar el sujeto del fondo.
Fotografía de Paisaje: Una gran profundidad de campo es deseable para mantener todo en la escena nítido y enfocado.

## Slide 4: Óptica – Distancia Hiperfocal
Definición:
Distancia Hiperfocal: Es la distancia a la cual, cuando la lente está enfocada, todo desde la mitad de esa distancia hasta el infinito estará enfocado.
Cálculo:
Aplicaciones:
Fotografía de Paisajes: Enfocar a la distancia hiperfocal permite maximizar la profundidad de campo, asegurando que tanto el primer plano como el fondo estén enfocados.

## Slide 5: Óptica – Aberraciones Ópticas
Definición:
Son defectos en la imagen que ocurren debido a imperfecciones en las lentes. Estas aberraciones pueden degradar la calidad de la imagen.
Tipos Comunes:
Aberración Esférica: Ocurre cuando los rayos de luz que pasan por los bordes de una lente convergen en un punto diferente que los rayos que pasan cerca del centro.
Aberración Cromática: Ocurre cuando diferentes longitudes de onda de luz se enfocan en diferentes puntos, resultando en franjas de color alrededor de los bordes de los objetos.
Distorsión: Desviación de la forma rectilínea de las líneas en la imagen, como la distorsión de barril o cojín.
Astigmatismo: Ocurre cuando una lente no puede enfocar un punto en una imagen nítida, resultando en un enfoque diferente en planos horizontales y verticales.

## Slide 6: Óptica – Aberraciones Ópticas
Mitigación:
Lentes Asféricas: Pueden corregir la aberración esférica.
Revestimientos de Lentes: Ayudan a reducir la aberración cromática.
Corrección en Post-procesamiento: Algunas aberraciones pueden ser corregidas digitalmente en el software de procesamiento de imágenes.

## Slide 7: Óptica – Filtros
Son dispositivos que se colocan delante de la lente de la cámara para modificar la luz que entra, afectando la imagen final.
Tipos Comunes de Filtros:
Filtros UV: Absorben la luz ultravioleta, protegiendo la lente y reduciendo la neblina en fotografías de paisajes.
Filtros Polarizadores: Reducen los reflejos y aumentan el contraste en la imagen, especialmente en cielos azules y superficies reflectantes.
Filtros de Densidad Neutra (ND): Reducen la cantidad de luz que entra en la lente sin afectar el color, permitiendo el uso de aperturas más grandes o velocidades de obturación más lentas.
Filtros de Color: Modifican el balance de colores en la imagen, siendo útiles en fotografía en blanco y negro y en corrección de color.
Aplicaciones:
Protección de Lentes: Filtros UV y protectores se utilizan para proteger la lente de daños físicos.
Control Creativo: Filtros ND y polarizadores permiten a los fotógrafos controlar la exposición y los reflejos para lograr efectos creativos.

## Slide 8: Óptica – Filtros
Son dispositivos que se colocan delante de la lente de la cámara para modificar la luz que entra, afectando la imagen final.
Tipos Comunes de Filtros:
Filtros UV: Absorben la luz ultravioleta, protegiendo la lente y reduciendo la neblina en fotografías de paisajes.
Filtros Polarizadores: Reducen los reflejos y aumentan el contraste en la imagen, especialmente en cielos azules y superficies reflectantes.
Filtros de Densidad Neutra (ND): Reducen la cantidad de luz que entra en la lente sin afectar el color, permitiendo el uso de aperturas más grandes o velocidades de obturación más lentas.
Filtros de Color: Modifican el balance de colores en la imagen, siendo útiles en fotografía en blanco y negro y en corrección de color.
Aplicaciones:
Protección de Lentes: Filtros UV y protectores se utilizan para proteger la lente de daños físicos.
Control Creativo: Filtros ND y polarizadores permiten a los fotógrafos controlar la exposición y los reflejos para lograr efectos creativos.

## Slide 9: Óptica – Filtros
Entender los principios ópticos es crucial en el procesamiento de imágenes digitales, ya que la calidad de las imágenes que procesamos depende en gran medida de las características y el rendimiento del sistema óptico utilizado. Este conocimiento nos permite no solo capturar imágenes de alta calidad, sino también realizar ajustes y correcciones necesarias para optimizar los resultados finales en diferentes aplicaciones.
Este tema es fundamental ya que establece una base sólida para comprender cómo interactúan la luz y la óptica en la captura y manipulación de imágenes digitales.

## Slide 10: Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes
¿Qué son las Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes?
Las tarjetas de adquisición y procesamiento de imágenes son dispositivos de hardware que se utilizan para capturar, digitalizar y, en algunos casos, procesar imágenes provenientes de fuentes externas como cámaras, microscopios, escáneres y otros sensores de imagen. Estas tarjetas se conectan a un sistema informático, como una computadora, y permiten que las imágenes capturadas por los dispositivos externos se conviertan en datos digitales que pueden ser almacenados, visualizados y procesados.

## Slide 11: Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes
Función Principal:
Captura de Imágenes: La función principal de estas tarjetas es tomar la señal de imagen generada por una cámara o un sensor y convertirla en un formato digital que puede ser interpretado por una computadora.
Digitalización: Las señales analógicas de las cámaras tradicionales son convertidas en señales digitales por medio de un convertidor analógico-digital (ADC) presente en la tarjeta.
Procesamiento: Algunas tarjetas no solo capturan imágenes, sino que también realizan un procesamiento inicial, como el filtrado de ruido, compresión de imágenes o ajustes de color, antes de enviar los datos al sistema principal.

## Slide 12: Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes
Tipos de Tarjetas:
Tarjetas de Video (Frame Grabbers):
  Diseñadas para capturar cuadros individuales de una señal de video en tiempo real.
  Usadas en aplicaciones donde es necesario capturar imágenes de alta velocidad o con alta precisión.
Tarjetas de Cámara Digital:
  Estas tarjetas están diseñadas para trabajar con cámaras digitales a través de interfaces como Camera Link, USB o GigE Vision.
  Son esenciales para sistemas que requieren una alta calidad de imagen o alta velocidad de transmisión de datos.
Tarjetas de Procesamiento:
  Además de capturar imágenes, estas tarjetas realizan procesamiento en tiempo real, como reconocimiento de patrones, compresión de datos, o incluso análisis de imágenes en su totalidad.

## Slide 13: Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes
Aplicaciones:
Visión Artificial: En sistemas de automatización industrial, las tarjetas de adquisición capturan imágenes para inspección de calidad, detección de defectos o guía de robots.
Medicina: En la captura de imágenes médicas, como radiografías o imágenes de resonancia magnética, donde la calidad de la imagen es crucial para un diagnóstico preciso.
Seguridad: En sistemas de videovigilancia, donde las imágenes de múltiples cámaras se capturan y procesan en tiempo real para la detección de intrusos o reconocimiento facial.

## Slide 14: Tarjetas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes
Importancia:
Estas tarjetas son cruciales en cualquier sistema que dependa de la captura de imágenes, ya que actúan como el puente entre los dispositivos de captura y los sistemas de procesamiento digital. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar procesamiento en tiempo real es fundamental en aplicaciones que requieren alta precisión y velocidad.

## Slide 15: Conceptos de Visión Bidimensional y Visión Tridimensional
Visión Bidimensional (2D)
Definición: La visión bidimensional se refiere a la capacidad de capturar y procesar imágenes que tienen solo dos dimensiones: ancho y alto. En este tipo de visión, no se tiene en cuenta la profundidad, por lo que toda la información está proyectada en un plano.
Aplicaciones Comunes:
  Reconocimiento de Patrones: Donde se analiza la disposición de características específicas en la imagen, como letras o números en OCR (reconocimiento óptico de caracteres).
  Análisis de Textura: En campos como la inspección de superficies, donde se busca identificar irregularidades o patrones específicos en un plano.
  Procesamiento de Imágenes Médicas: En radiografías y otros exámenes donde se analiza la estructura de órganos o tejidos en un plano bidimensional.

## Slide 16: Conceptos de Visión Bidimensional y Visión Tridimensional
Visión Bidimensional (2D)
Ventajas:
Simplicidad: El procesamiento de imágenes en 2D es generalmente más sencillo y rápido que en 3D.
Menor Costo Computacional: Requiere menos recursos de procesamiento, lo que lo hace más adecuado para tareas que no requieren información de profundidad.
Limitaciones:
Falta de Profundidad: Las imágenes 2D no proporcionan información sobre la distancia de los objetos en la imagen, lo que puede ser una limitación en aplicaciones donde la posición y la forma tridimensional de los objetos son importantes.
Ambigüedad: La visión 2D puede resultar insuficiente en situaciones donde la orientación o la relación espacial entre objetos es crucial.

## Slide 17: Conceptos de Visión Bidimensional y Visión Tridimensional
Visión Tridimensional (3D)
Definición: La visión tridimensional incluye no solo el ancho y el alto de los objetos, sino también su profundidad, permitiendo así una representación completa del entorno. En visión 3D, es posible comprender la geometría y la posición de los objetos en un espacio tridimensional.
Métodos Comunes para Obtener Visión 3D:
  Estereovisión: Utiliza dos cámaras para capturar imágenes desde diferentes ángulos, simulando la visión binocular humana. Las diferencias entre las imágenes permiten calcular la profundidad.
  Sensores de Tiempo de Vuelo (ToF): Miden el tiempo que tarda una señal (como un pulso de luz) en reflejarse en un objeto y volver al sensor, permitiendo calcular la distancia a cada punto de la escena.
  Lidar: Utiliza un láser para escanear el entorno y medir distancias, creando un mapa 3D preciso del área.

## Slide 18: Conceptos de Visión Bidimensional y Visión Tridimensional
Visión Tridimensional (3D)
Aplicaciones Comunes:
Robótica: La visión 3D es esencial para que los robots naveguen en entornos complejos, manipulen objetos y eviten obstáculos.
Realidad Virtual y Aumentada: Para crear entornos inmersivos y fusionar elementos virtuales con el mundo real de manera coherente.
Medicina: En la creación de modelos tridimensionales a partir de tomografías computarizadas (CT) o resonancias magnéticas (MRI) para un diagnóstico más detallado.
Ventajas:
Información Completa: La visión 3D proporciona una representación más rica y detallada del entorno, esencial para tareas que requieren conocimiento de la posición y forma de los objetos en el espacio.
Mejor Percepción Espacial: Permite una mejor interpretación de la relación espacial entre los objetos, lo que es crucial en aplicaciones como la navegación autónoma y la cirugía asistida por computadora.

## Slide 19: Conceptos de Visión Bidimensional y Visión Tridimensional
Visión Tridimensional (3D)
Limitaciones:
Complejidad Computacional: Procesar y analizar datos 3D requiere más recursos computacionales y algoritmos más complejos que el procesamiento 2D.
Sensibilidad a Errores: Los métodos para capturar y calcular datos 3D pueden ser sensibles a errores, lo que puede afectar la precisión de la reconstrucción tridimensional.
Comparativo:
Visión 2D: Es más sencilla y rápida, adecuada para tareas donde la profundidad no es crítica, pero limitada en cuanto a la interpretación espacial y la percepción de distancia.
Visión 3D: Proporciona una comprensión completa del entorno en tres dimensiones, necesaria para aplicaciones avanzadas en robótica, realidad aumentada y medicina, aunque con mayores requisitos de procesamiento.
La elección entre visión 2D y 3D depende de la aplicación específica y de si la profundidad y la relación espacial entre objetos son aspectos cruciales para la tarea en cuestión.